# Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Celem Zadania jest:

  - opracowanie dokumentacji remontowej (szkice, rysunki) oraz kosztorysowej przystosowania pomieszczeń w budynku Samodzielnego Centralnego Publicznego Szpitala Klinicznego na potrzeby biurowe Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku Samodzielnego Centralnego Publicznego Szpitala Klinicznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej

Kod CPV i nazwa:

71240000-2  	usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6	przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-6 	nadzór nad projektem i dokumentacją

  - Lokalizacja

W/w opracowania obejmują pomieszczenia w bloku C i pomieszczenia w bloku B na terenie budynku Samodzielnego Centralnego Publicznego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie.

  - Opis stanu istniejącego

Istniejące Centrum Symulacji Medycznych (blok C) jest w dobrym stanie technicznym. Zmian projektowych wymagają tylko i wyłącznie elementy będące konsekwencją zmian programowych oraz związane z połączeniami funkcjonalnymi z częścią dodatkowo adaptowaną .

Część adaptowana (blok C) wymaga gruntownego remontu we wszystkich branżach i dostosowania do nowych wymogów funkcjonalnych.

Część adaptowana (blok B) na potrzeby biurowe Centrum Symulacji Medycznych wymaga sporządzenia dokumentacji remontowej oraz kosztorysu  różnorodnych prac budowlano-instalacyjnych szczegółowo opisanych w punkcie 1.5.2

  - Informacje techniczne

Pomieszczenia adaptowane mają podłączenia do wszystkich mediów w obrębie budynków w których występują. Przewidywane adaptacje nie powodują istotnych zmian zapotrzebowania mediów i nie wymagają zmian warunków dostawy i odbiorów.

  - Ogólne warunki realizacji

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje uzgodnienia dotyczące stosowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technologicznych oraz standardu wykończenia i wyposażenia, a także kosztów realizacji inwestycji, które nie mogą przekroczyć środków finansowych będących w dyspozycji Zamawiającego oraz uzyskania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia dla poszczególnych opracowań będących przedmiotem Zamówienia.

Przedmiotowe zadanie zawiera wykonanie:

- Dokumentacji remontowej (szkice, rysunki pomieszczeń przeznaczonych do remontu) oraz kosztorysowej przystosowania pomieszczeń na potrzeby biurowe Centrum Symulacji Medycznych

- Wykonanie projektu adaptacji wraz z nadzorem autorskim przebudowy pomieszczeń w budynku Samodzielnego Centralnego Publicznego Szpitala Klinicznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskanie zezwolenia od właściwego organu na realizację robót z podziałem na dwa etapy:

I etap zawiera:

- wykonanie projektu adaptacji przebudowy pomieszczeń w budynku Samodzielnego Centralnego Publicznego Szpitala Klinicznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskanie zezwolenia od właściwego organu na realizację robót.

Projekt powinien posiadać:

- uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań technicznych w zakresie doboru materiałów oraz projektu technologicznego z Użytkownikiem,

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z oznaczeniem tras, sposobu prowadzenia i podłączenia niezbędnych mediów,

- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż,

- przygotowanie wniosków i uzyskanie odstępstw od przepisów (jeśli takowe będą konieczne),

Uwaga ! Wszelkie opłaty skarbowe i koszty przygotowania materiałów do wniosków obciążają Wykonawcę dokumentacji projektowej.

II etap – nadzory autorskie

Kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

  - Wstępne założenia projektowe

    - CSM blok C

W skład docelowego programu funkcjonalnego Centrum wejdą trzy sale symulacyjne, dedykowane odpowiednio symulacji sali operacyjnej, sali porodowej (z symulatorem rodzącej i noworodka) i sali intensywnej terapii („3G”). Z każdą salą symulacyjną będzie sąsiadowała sterownia, stanowiąca miejsce pracy paramedyka sterującego symulatorem i umożliwiająca obserwację bezpośrednią sali i rejestrację działania osób ćwiczących, oraz sala debriefingowa, umożliwiająca prezentacje i obserwację działań w sali symulacyjnej. W zespole pomieszczeń każdej sali symulacyjnej jednorazowo przewidziano zajęcia dla grupy 12 studentów.

Oprócz sal symulacyjnych, w programie Centrum przewiduje się pracownię BLS (Basic Life Support - podstawowych zabiegów resuscytacyjnych) i pracownię ALS (Advanced Life Support - zaawansowanego podtrzymywania czynności życiowych). W skład każdej pracowni wchodzą trzy pomieszczenia dla równoczesnego prowadzenia zajęć z 12-osobową grupą studentów. Zaplanowano też pomieszczenie technik specjalnych (intubacja, badanie USG).

Program Centrum uzupełnia pomieszczenie socjalne dla personelu i pomieszczenia higieniczno-sanitarne, oraz strefa komunikacji z szafkami szatniowymi dla studentów.

    - Pomieszczenia biurowe centrum Symulacji Medycznych  blok B

BLOK B PARTER ODC. A pok. 1-15 strona północna

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Numer pom. | pow. Użytkowa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pom. Biurowe | 1 | 14,57 | numer na planie 20, do wydzielenia ścianką pomiędzy pom. 20-21 |
| 2 | Sala odpraw | 2 | 28,84 | numer na planie 21 |
| 3 | Pom. Biurowe | 3 | 14,22 | numer na planie 22 |
| 4 | Pom. Biurowe | 4 | 14,22 | numer na planie 23 |
| 5 | Pom. Biurowe | 5 | 14,00 | pomieszczenia powstają po podziale pom. 24 |
| 6 | Pom. Biurowe | 6 | 14,00 |  |
| 7 | Pom. Biurowe | 7 | 14,00 | pomieszczenia powstają po podziale pom. 25, do likwidacji istniejąca ścianka działowa |
| 8 | Pom. Biurowe | 8 | 14,00 |  |
| 9 | Korytarz | 9 | 59,56 | numer na planie 60b |
| 10 | Pom socjalne | 10 | 17,00 | numer na planie 66 |
| 11 | Sanitariaty | 11 | 10,00 | numer na planie 65b, część 65 |
| 12 | Archiwum | 12 | 19,47 | numer na planie 63 |
| 13 | Archiwum | 13 | 13,63 | numer na planie 62 |
| 14 | Archiwum | 14 | 16,93 | numer na planie 61 |
| 15 | Korytarz | 15 | 5,66 | numer na planie 62a |
| RAZEM | 270,10 |  |

ZAKRES PRAC KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W DOKUMENTACJI REMONTOWEJ ORAZ KOSZTORYSOWEJ

Zakres prac w branży budowlanej

Prace budowlane w pomieszczeniach biurowych nr 1 – 8 i pom. socjalnym nr 10:

- Wyburzenie ścianki działowej w pom. Nr 7.

- Wykonanie 3 nowych ścianek g-k miedzy pom. 1 i 2, 5 i 6 z drzwiami, 7 i 8 z drzwiami.

- Wykucie 3 otworów drzwiowych w pom. Nr 2, 5 i 8.

- Montaż nowych drzwi – 5 szt.

- Wymiana klamek i zamków w istniejących drzwiach – szt. 8.

- Malowanie istniejących drzwi – szt. 8.

- Naprawa i malowanie ścian i sufitów.

- Wymiana okładzin podłóg na nowe wykładziny dywanowe.

- Regulacja i naprawa okien i drzwi.

Prace budowlane w pomieszczeniach archiwum nr 12 – 15:

- Uzupełnienie brakujących płytek.

- Uzupełnienie brakujących kratek wentylacyjnych.

Prace budowlane w pomieszczeniu nr 11 - sanitariat:

- Skucie płytek glazury i terakoty.

- Wyburzenie ścianek działowych.

- Demontaż sufitu z paneli blaszanych.

- Wykonanie nowych okładzin ścian i podłóg.

- Wykonanie sufitu podwieszonego modułowego.

- Wykonanie ścianki lekkiej z drzwiami między kabinami wc.

- Naprawa i malowanie istniejących drzwi wraz z wymianą klamki i zamka.

- Malowanie drzwi do szachtu.

Zakres prac w branży elektrycznej

- Montaż gniazd elektrycznych

- Ewentualna wymiana źródeł światła

Zakres prac w branży sanitarnej

- Wymiana przyborów i baterii

- Wymiana poziomów wody w korytarzu.

- Wentylacja w WC

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Obowiązki firmy projektowej

Wykonawca Projektu zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych będąc w pełni odpowiedzialnym za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

Zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy i wady, które zostaną dostrzeżone w fazie realizacji, odbioru i eksploatacji na skutek zastosowania w dokumentacji nieprawidłowych rozwiązań projektowych.

2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

2.2.1. Wymagania Ogólne  w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinien zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający w założeniach. Odpowiadać ona powinna wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikając z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.). Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych i instalacyjnych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie zmiany Wspólnego Słownika Zamówień przyjętego rozporządzeniem nr 2195/2002.

Przekazane projekty mają być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, wiedzą techniczną i sztuką budowalną.

Projekt Adaptacji przekazany powinien być Zamawiającemu w formie wydruków oprawionych w zszytą okładkę i w postaci elektronicznej w formatach *.DWG, *.XLS, *.PDF, *.DOC. W każdym tomie wszystkie strony powinny by opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte i podpisane zarówno przez Projektantów jak i Sprawdzających .

2.2.2.  Wymagania szczególne w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

W sytuacji gdy zaistnieje konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów obowiązek złożenia wniosku leży po stronie Wykonawcy Projektu. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wszystkie projekty branżowe wymagają wzajemnej koordynacji ze strony Wykonawcy Projektu. Dowodem tego będą złożone podpisy wszystkich projektantów pod oświadczeniem o kompletności dokumentacji.

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej został opisany w ramach specyfikacji i był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.

Nie należy używać nazw własnych materiałów lub technologii znajdujących się w opisach i na rysunkach. Materiały należy opisywać parametrami technicznymi wraz z dopuszczalną tolerancją.

Dokumentacja powinna zawierać m.in.:

- Rzuty, przekroje wszystkich charakterystycznych elementów budynku w z wymiarami, powierzchniami, oznaczeniami elementów otwieranych, określeniem rodzajów przeszklenia a także opisami elementów i materiałów wykończenia ścian, sufitów i podłóg (flagi z legendą);

- Rysunki detali istotnych szczegółów budowlanych,

- Dokładny opis materiałów,

- sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego poszczególnych elementów budynku,

- rysunki dla celów koordynacji międzybranżowej  - schematy instalacyjne - opracowywane w ramach projektów branżowych, w zakresie wynikającym z potrzeb wykonawczych (w tym schematy rozdzielnic, schematy systemów wentylacji, szaf informatycznych).

- Uzgodnienia, jeżeli będzie taka konieczność z rzeczoznawcą ds. p.poż.

2.2.3. Forma przekazania dokumentacji

Projekt Adaptacji w 4 egzemplarzach,

Specyfikacje Techniczne w 2 egzemplarzach,

Przedmiary i  Kosztorysy w 2 egzemplarzach.

Oraz na nośniku cyfrowym w formacie (*.DOC, DWG, PDF, ATH)

2.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Kosztorysów Inwestorskich i Przedmiarów robót

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych. Muszą one dodatkowo uwzględniać przyjęty stopień scalenia robót.

W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej
ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem i ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar musi zawierać tabelę przedmiarów opracowaną z taką szczegółowością, która pozwoli Zamawiającemu na kontrolę obliczeń – zawarcie jedynie pozycji wynikowych jest niedopuszczalne.

Kosztorys szczegółowy powinien być przekazany do Zamawiającego również w wersji elektronicznej w formacie programu NORMA lub dającym się otworzyć bez uszczerbku dla danych merytorycznych programem NORMA (*.ath i *.pdf).

Należy unikać nazw własnych materiałów lub technologii w opisie pozycji

3. Warunki techniczne i materiałowe zalecane przez Zamawiającego

3.1 Warunki techniczne i materiałowe dla robót budowlanych i konstrukcyjnych

Konstrukcja budynku

Nie dotyczy.

Ściany i wykończenie

Ściany akustyczne z cegieł silikatowych otynkowane. Wysokie ściany powinny być wzmocnione w poziomie i pionie. Pozostałe ściany działowe mogą być wykonane z podwójnie układanej płyty G-K. Niedopuszczalne jest stosowanie ścian cieńszych niż 10cm. Dopuszczalna jest realizacja ścian z betonu architektonicznego – bez wykończenia powierzchni. W strefach intensywnego ruchu, należy przewidzieć listwy odbojowe lub wykończenia ścian PCV (w zależności od możliwości finansowych

Podłogi

W zależności od funkcji dopuszcza się wykończenie podłóg z materiałów prostych w utrzymaniu w czystości tj.:

- wykładzin spawalnych z PCV ze wzorem na którym nie będzie widać smug i zadrapań z wyobleniami na ściany,

- linoleum spawalnego j.w. z wyobleniami na ścianę

- płytek ceramicznych

oraz w uzasadnionych przypadkach : z żywic syntetycznych.

Inne rodzaje podłóg wymagają indywidualnego ustalenia z Zamawiającym.

Okna, drzwi i fasady

Nie dotyczy.

Stolarka drzwiowa

Do pomieszczeń zastosować drzwi płytowe 90cm do pomieszczeń małych i większe wg uzgodnień do pomieszczeń dużych takich jak (sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, sale wielostanowiskowe),

Drzwi z okładziną HPL 1mm, drewnopodobną w klasie mechanicznej 2 (pom biurowe i pomocnicze) lub 3 (sale ćwiczeniowe), okucia nierdzewne dostarczone wraz ze stolarką. Drzwi do pomieszczeń ćwiczeniowych i dydaktycznych (gdzie prowadzone są zajęcia) zaprojektować jako akustyczne.

Wkładki w systemie „masterkey” dla całego budynku klasą dostosowane do ryzyka forsowania zamka przez nieupoważnione osoby. Schemat klucza uzgodniony z Zamawiającym.

- Postanowienia formalne i prawne dotyczące wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonaną zgodnie zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należy opracować w sposób zgodny w szczególności z nw. przepisami :

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami),

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) ze zmianami, zgodnie informacją zawartą w punkcie 11.1 lit. e) do f) niniejszego opisu,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r, Nr.75 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 2007 nr 128 poz. 897),

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW :

Załącznik 1. – Lokalizacja adaptacji blok B

Załącznik 2. – Lokalizacja adaptacji blok C

Załącznik 3. – wyposażenie CSM (nie objęte przedmiotem zamówienia)