Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  remontu kładki dla pieszych, stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z modernizacją balustrad.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  remontu kładki dla pieszych, stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z modernizacją balustrad, a także pełnienia nadzoru autorskiego na budowie, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej.

- Lokalizacja i opis stanu istniejącego

2.1 Lokalizacja

Budynek Wydziału Farmaceutycznego  zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Banacha 1.

2.2  Stan istniejący.

Na terenie znajduje się obiekt będący kładką żelbetową zapewniającą dostęp do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kładka usytuowana jest od strony wschodniej budynku, spełnia funkcję połączenia wejścia do budynku z ciągiem pieszym z uwagi na występującą w tym obszarze różnicę terenu.

Ponadto na terenie znajdują się parkingi dla samochodów osobowych o nawierzchni brukowej, dojścia i dojazdy stanowiące infrastrukturę wewnętrzną, tereny zielone z zielenią nieuporządkowaną i uporządkowaną.

Kładka została wykonana w konstrukcji żelbetowej. Pomost kładki o szerokości 3,80m wykonany jest jako żelbetowy pokryty warstwą wykończeniową całkowicie zdegradowaną. Rozstaw między podporami wynosi 5,32m. Schemat statyczny konstrukcji nośnej kładki stanowi ramę siedmioprzęsłową, dźwigary oparte na podporach posadowionych bezpośrednio na gruncie. Podpory słupowe w układzie poprzecznym, o zróżnicowanej wysokości prostopadłe do osi kładki, zostały wykonane jako monolityczne żelbetowe o przekroju prostokątnym przy podstawie 60x30cm przy oparciu belek 80x30cm.  Widoczne ogniska korozji biologicznej gzymsów dźwigarów, wysolenia na spodniej części dźwigarów poszczególnych przęseł.

Stan istniejący balkonów i balustrad obrazuje dokumentacja fotograficzna, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opisu.

- Zakres prac projektowych

3.1 Kładka.

Zakres planowanych robót naprawczych i modernizacyjnych  przedstawia się następująco:

– rozebranie płyty wierzchniej w ciągu głównym (nawierzchnia kładki), w tym również wykonanych w ramach bieżącego utrzymania prowizorycznych podparć, stężeń i zabezpieczeń,

– czyszczenie, wraz z konserwacją wszystkich elementów poddanych korozji biologicznej konstrukcji żelbetowej,

–  czyszczenie, wraz z konserwacją barierek stalowych osłonowych kładki,

–  odkopanie miejsc, gdzie powierzchnie żelbetowe stykają się z gruntem (podpory, końce przęseł ciągu głównego) i zabezpieczenie antykorozyjne,

–  wykonanie naprawy skorodowanych elementów żelbetowych kładki

– wykonanie poszczególnych warstw podkładowych kładki (przygotowanie podbudowy, izolacji pod warstwę wykańczającą),

–  wykonanie antypoślizgowej nawierzchni

–  wykonanie odwodnienia pomostu kładki,

– wykonanie odwodnienia liniowego na połączeniu końców kładki i dojść z uwzględnieniem konieczności wykonania robót brukarskich lub innych

–  wykonanie dylatacji na końcach obiektu,

– modernizacja barierek stalowych obejmująca montaż nowych elementów cynkowanych malowanych spełniających warunki techniczne.

– odtworzenie bądź dostosowanie poziomu nawierzchni chodnika do powierzchni kładki (styk bezprogowy) w rejonie prowadzonych prac (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

Przy projektowaniu należy uwzględnić dostępne wysokości z uwzględnieniem istniejącej ślusarki drzwiowej wejścia do budynku, poprzez nawiązanie się do tychże rzędnych.

3.2 Balustrady.

Balustrady zabezpieczające ciąg pieszy wykonanie jako stalowe mocowane punktowo bezpośrednio do dźwigarów o konstrukcji żelbetowej wysokości 97cm i długości łącznej 72m. Balustrady jako modernizowane winny spełnienia wymagania rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmian.). Wzór wraz z kształtem modernizowanej balustrady na etapie projektowania przewidziany będzie do akceptacji przez Zamawiającego.

4. 	Zakres opracowania dokumentacji

  - Projekt budowlano – wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

  - Przedmiary.

  - Kosztorys inwestorski.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej

  - Projektant zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, posiadają wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

  - Dokumentacja projektowa, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi art. 29 do 31ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzania opisu przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia projektowanych technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, z zastrzeżeniem lit. f).

  - Zamawiający wymaga uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentacji projektowej nowych przepisów ustawy Pzp, a w szczególności odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia.

- Forma sporządzenia dokumentacji

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona:

Projekt budowlanyo - wykonawczy					- 5 egzemplarzy

Przedmiary robót							- 2 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie						- 2 egzemplarze

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 		- 2 egzemplarze

Zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej        - 1 komplet na nośniku

CD/DVD
(w obowiązującym formacie: Word, DWG, PDF, ATH)

- Postanowienia formalne i prawne dotyczące wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonaną zgodnie zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należy opracować w sposób zgodny w szczególności z nw. przepisami :

7.1 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami),

7.2 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

7.3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

7.4 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r, Nr.75 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami,

7.5 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

7.6 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462).

8     Termin wykonania

Wykonanie dokumentacji projektowej	- 45 dni od daty podpisania umowy

Pełnienie nadzoru autorskiego		- przez okres 2 miesięcy od daty podpisania

umowy na roboty budowlane jednak nie dłużej

niż w okresie 12 miesięcy od daty podpisania

umowy

Załaczniki :

Załącznik 1 – Dokumentacja fotograficzna