# Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(„OPZ”)

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„Wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysową  dostosowania węzła cieplnego I i II Kostki Wydziału Farmaceutycznego do potrzeb wynikających z termomodernizacji budynków  Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej”.

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy zamówienie

# Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie.

- Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysową  dostosowania węzła cieplnego I i II Kostki Wydziału Farmaceutycznego do potrzeb wynikających z termomodernizacji budynków  Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej”.

- Stan istniejący i cel wykonania projektu

Budynki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowane są na części działki nr 4 z obrębu 2-03-10 w Warszawie przy ul. Banacha 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1M/00147783/8. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowe parametry techniczne budynku i stan istniejący:

- łączna powierzchnia budynków  	= 19 187,00 m2

- kubatura budynków 			= 72 770,00 m3

- wysokość budynków			=       17,50 m

- okna aluminiowe

- ściany zewnętrzne : rama H z wypełnieniem bloczkami z betonu komórkowego

# - okładzina ścian : styropian, szkło zbrojone

- budynki częściowo podpiwniczone

Budynek Wydziału Farmaceutycznego składa się z trzech głównych bloków (kostek)  połączonych łącznikiem w którym zlokalizowano audytorium. Budynek I kostki posiada wymienioną elewację na nową w roku 2009.

Budynki bloków 1, 2 i 3:

Bryła o podstawie kwadratu posiadająca 5 kondygnacji nadziemnych wraz z kondygnacją techniczną, w części podziemnej zlokalizowano kondygnację techniczną. Wzdłuż budynku znajdują się fosy odwodnione kratkami ściekowymi. Wysokość kondygnacji nadziemnych wynosi 3,30 m wraz ze stropem. Wyższa część poddasza jest przeznaczona na pomieszczenia maszynowni, wentylacji mechanicznej oraz dźwigów.

Cel wykonania projektu

Istniejący węzeł cieplny zasilający w ciepło  budynki Kostki I i II Wydziału Farmaceutycznego  należy dostosować do nowych potrzeb wynikających z termomodernizacji budynków Wydziału Farmaceutycznego.

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

# W ramach opracowania niniejszej dokumentacji należy:

# wykonać inwentaryzację istniejącego węzła,

# sporządzić bilans zapotrzebowania na ciepło:

# - dla potrzeb centralnego ogrzewania,

# - dla potrzeć ciepła technologicznego wentylacji,

# - dla potrzeb ciepłej wody użytkowej,

# uzyskać warunki techniczne przyłączenia od gestora sieci ciepłowniczej,

# zaprojektować instalację węzła cieplnego:

# -  dostosowując ją do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło dla celów centralnego ogrzewania,

# - dostosowując ją do zwiększonego zapotrzebowania na ciepło technologiczne wentylacji,

# -  doposażając ją w urządzenia i aparaturę niezbędną do dokonywania rozliczeń zużycia ciepła zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie termomodernizacji budynków Wydziału Farmaceutycznego,

# 5) 	uzgodnić projekt technologii i elektryki węzła z Veolia S.A.

# 7.	Forma sporządzenia dokumentacji

# Dokumentacja projektowa winna być sporządzona:

# Etap I:

# Projekt budowlano - wykonawczy						    - 4 egzemplarze

# Przedmiary robót							              - 2 egzemplarze

# Kosztorysy inwestorskie						              - 2 egzemplarze

# Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 		              - 2 egzemplarze

# Zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej               - 1 komplet

# na nośniku CD/DVD (w obowiązującym formacie: Word, DWG, PDF, ATH)

- Zakres przedmiotu zamówienia

- W ramach I Etapu należy:

  - sporządzić bilans zapotrzebowania na ciepło,

  - uzyskać warunki przyłączenia od Veolia S.A,

# opracować dokumentację projektową budowlano - wykonawczą,

# opracować przedmiar robót wraz z wykazem materiałów,

# opracować kosztorys inwestorski,

# opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);

# d) uzyskanć uzgodnienia dokumentacji z Veolia S.A oraz inne wymagane przepisami prawa, niezbędne do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych,

# W ramach etapu II Wykonawca zobowiązany jest pełnić  nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej dokumentacji.

- Zakres nadzoru autorskiego

Zakres nadzoru autorskiego określony został we wzorze umowy.

- Terminy realizacji zamówienia

# Terminy realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają dokumentacje, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

- Przedmiot inwestycji należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii robót.

Musi również spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz być zgodny z  wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

- Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów w ilościach i zakresach umożliwiających jednoznaczną i wyczerpującą interpretację wyników.

- Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca bezpośrednio uzgodni terminy, w których wykonywane będą prace pomiarowe z użytkownikiem.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne stosowne przepisy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania aktualnych, polskich przepisów i norm. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym opracowane rozwiązania.

- Na wszystkie uwagi Zamawiającego dotyczące dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć pisemnie w formie wyjaśnienia oraz poprawić braki i wady, wskazując miejsce wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumentacji.

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji przez Wykonawcę

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych 
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi dokumentacjami, a w szczególności z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji, stosując zasady,  odnoszące się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 ÷ 31). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia) powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takim przypadku dokumentacja musi zawierać wymagania stawiane wyrobom równoważnym (opis parametrów umożliwiających stwierdzenie spełnienia wymogu równoważności).

- Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego, jeżeli będzie konieczność jego wykonania, pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

- Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury będzie działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie będzie sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii oraz umów należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu.

- Dokumenty (Wykonawcy) powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością) dla istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie odpowiedniej szczegółowości, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (Projektanta). Rozwiązania projektowe zamieszczane w dokumentacji służącej do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.

- Niezależnie od ustaleń własnych Wykonawcy (Projektanta) należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym przede wszystkim rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu:

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach określonych we wzorze umowy.

- Dokumentacja w wersji papierowej:

- Wykonawca powinien wykonać dokumentację, która spełnia następujące wymagania:

- będzie w szacie graficznej zapewniającej czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- całość będzie opracowana w technice komputerowej,

- będzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek będzie opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania dokumentacji,

- będzie posiadać spis treści,

- całość będzie oprawiona.

- Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie.

- Strony tytułowe dokumentacji w szczególności: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót powinny 
być zgodne z § 7 i § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 1129).

- Poszczególne części składowe dokumentacji powinny być odrębnymi opracowaniami, 
w których zostaną wydzielone tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.

- Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone w formie uproszczonej.

- Podstawa wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych powinna być opisana w STWiOR i na odpowiednich rysunkach.

- W STWiOR należy uwzględnić m.in:

- wymagania techniczne dla robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru,

- podstawę wyceny poszczególnych pozycji przedmiaru,

- zasady obliczenia ilości robót ujętych w pozycjach przedmiaru,

- jednostki miar pozycji przedmiaru.

- Dokumentację w formie papierowej należy przekazać Zamawiającemu w określonej ilości egzemplarzy w postaci oddzielnych tomów, w tym 1 egzemplarz przygotowany do powielenia, tj., złożony w teczkach wiązanych (bez dziurkowania, zszywania, bindowania lub oprawiania).

- Dokumentacja w formie papierowej w dniu przekazania Zamawiającemu powinna posiadać wymagane uzgodnienia, w tym uzgodnienie Zamawiającego.

- Poszczególne egzemplarze dokumentacji należy ponumerować, a komplet oryginalnych decyzji i uzgodnień oraz uprawnień i zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej Izby Projektantów umieścić w egzemplarzu nr 1.

- Dokumentacja w wersji elektronicznej na nośniku CD (DVD):

Wykonawca wykona dokumentację, która spełnia następujące wymagania:

- części opisowe - wykonane za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word 2010,

- szczegółowe obliczenia ilości wszystkich robót wchodzących w skład przedmiaru - wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel ,

- rysunki - wykonane za pomocą programów kompatybilnych z programem AutoCAD 2000 (format *.dwg lub *.dxf),

- ponadto części opisowe oraz rysunkowe - wykonane w formacie plików tekstowych – format *.pdf monochromatyczny wielostronicowy,

- układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów dokumentacji technicznej,

- płyta - opisana z datą,

- pliki i foldery w nazwach nie mogą zawierać:

- polskich liter,

- spacji (zamiast spacji należy stosować podkreślenie),

- znaków interpunkcyjnych,

- znaków specjalnych takich jak np.: /*?|$%<,

- pliki nie powinny być głęboko zagnieżdżane w folderach, a nazwy plików i folderów powinny być jak najkrótsze (łączna liczba znaków pełnej ścieżki dostępu i nazwy pliku nie może przekroczyć 60) i wskazujące na zawartość pliku,

- wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową,

- zawartość plików należy łączyć z jednoczesnym zachowaniem rozmiaru pliku nie większym niż 30 Mb (jedna strona nie powinna być oddzielnym plikiem) oraz stosować możliwie krótkie nazwy plików i folderów, ale nazwa powinna wskazywać na zawartość pliku; strony nie powinny być obrócone; przedmiary i kosztorysy nie powinny być jednym plikiem.

- Normy i przepisy prawne związane z realizacją zamówienia

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. Wykonana dokumentacja musi być zgodna m.in. z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529);

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.) - w zakresie przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia;

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r., 
poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130, poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 r., nr 169, poz. 1649 i 1650);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117);

- Przepisami BHP i PPOŻ.

Inne aktualne przepisy, normy zgodnie z ustawową kolejnością, informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.

- Dokumentacja powykonawcza węzła cieplnego będącego przedmiotem prac projektowych do wglądu w Biurze Inwestycji Zamawiającego.

W celu zapoznania się z obiektem, dla którego będzie realizowane zamówienie, Zamawiający przewiduje wizję lokalną po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę.