# Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego polegającej na wydzieleniu trzech sal dydaktycznych z przestrzeni ciągów komunikacyjnych.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy budynku dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego polegającej na wydzieleniu trzech sal dydaktycznych z przestrzeni ciągów komunikacyjnych. Obiekt poddany opracowaniu usytuowany jest od strony ul. Księcia Trojdena w Warszawie w bliskim sąsiedztwie budynku rektoratu. Całość robót obejmuje uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji, a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

Kod CPV i nazwa:

71240000-2  	usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6	przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-6 	nadzór nad projektem i dokumentacją

- Lokalizacja i opis stanu istniejącego

  - Lokalizacja

Budynek poddany opracowaniu zlokalizowany jest na terenie kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a połączony łącznikiem na poziomie 1 piętra z budynkiem rektoratu. Obiekt wykonany w formie trzech zintegrowanych funkcjonalnie budynków.

Lokalizacja obiektu

Wejście główne do obiektu zlokalizowane od strony południowej w skrzydle A. Sale dydaktyczne  zostaną  umiejscowione na parterze w części B budynku od strony zachodniej.

Podział budynku Centrum Dydaktycznego

  - Opis stanu istniejącego.

Teren inwestycji jest zagospodarowany, budynek składa się z dwóch kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej całość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Wysokość budynku wynosi 10m. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego 500J/m2, zaprojektowano w budynku trzy strefy pożarowe jedną o pow. 6220m2 obejmująca dwie kondygnacje naziemne oraz pom. użytkowe niskiego parteru oraz dwie o powierzchni 118,5 m2 i  605,5 m2 obejmujące dwa zespoły pomieszczeń technicznych na niskim parterze. Budynek zaprojektowano w klasie odporności pożarowej ZL I klasa „B”. Zaprojektowany obiekt posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię wjazdową przy głównym wejściu. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne oraz biurowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Planowane roboty związane z przebudową będą prowadzone wewnątrz obiektu już istniejącego. Zagospodarowaniu podlegają ciągi korytarzowe skrzydło B z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa budowlanego i powiązanych. Posadzki korytarzy wykończone gresem technicznym ściany malowane sufity podwieszane.

  - Informacje techniczne.

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zmiany aranżacji – 236,5 m2

Zestawienie powierzchni dla budynku:

Kubatura budynku – 31117 m3

Powierzchnia zabudowy – 2830 m2

Powierzchnia całkowita  – 6950 m2

Powierzchnia użytkowa – 6089,2 m2

- Zakres prac projektowych

Rozwiązania na etapie projektowania przewidziane będą do akceptacji przez Zamawiającego. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę obecne wysokości pomieszczenia z uwzględnieniem miejscowych obniżeń, wraz z położeniem w budynku, a co za tym idzie brakiem doświetlenia światłem naturalnym. Dobór materiałów rodzaj zastosowanych rozwiązań do ustalenia z zamawiającym.

- Zakres opracowania dokumentacji

  - Prawomocne pozwolenie na realizację zadania.

  - Projekt budowlano – wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

  - Przedmiary.

  - Kosztorys inwestorski.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej

  - Projektant zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, posiadają wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

  - Dokumentacja projektowa, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi art. 29 do 31ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzania opisu przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia projektowanych technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, z zastrzeżeniem lit. f).

  - Zamawiający kategorycznie wymaga uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentacji projektowej nowych przepisów ustaw, a w szczególności odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące jednostki projektowej

Wykonawca Projektu zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami projektowymi oraz robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji projektów oraz w ramach nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót.

Wykonawca Projektu zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych będąc w pełni odpowiedzialnym za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

Wykonawca Projektu w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w dwutygodniowych raportach o swoich działaniach, przedstawiając kopie dokumentów zezwoleń lub uzgodnień uzyskanych w trakcie projektowania.

Zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy i wady, które zostaną dostrzeżone w fazie realizacji, odbioru i eksploatacji na skutek zastosowania w dokumentacji nieprawidłowych rozwiązań projektowych.

- Forma sporządzenia dokumentacji

Zawartość dokumentacji projektowej winna przedstawiać się następująco:

Projekt budowlano - wykonawczy					- 5 egzemplarzy

Przedmiary robót							- 2 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie						- 2 egzemplarze

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 		- 2 egzemplarze

Zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej	- 1 komplet na nośniku DVD (w obowiązującym formacie: Word, DWG, PDF, ATH)

- Postanowienia formalne i prawne dotyczące wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonaną zgodnie zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należy opracować w sposób zgodny w szczególności z nw. przepisami :

7.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami),

7.2. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

7.3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

7.4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r, Nr.75 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami,

7.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

7.6. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462).

Załączniki :

Załącznik 1 – Dokumentacja fotograficzna